5.3 Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục:

| STT | SỰ CỐ, HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN | CÁCH KHẮC PHỤC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần trục vận hành bị rung, dao động | - Vận hành đột ngột. - Các liên kết cần không chặt hoặc do quá tải. - Các bu lông liên kết bàn quay bị lỏng hoặc hỏng | - Vận hành theo đúng quy trình - Vặn chặt liên kết bu lông cần, nếu bu lông hỏng thì thay thế. - Vặn chặt lại các bu lông liên kết bàn quay |
| 2 | Nhiệt độ phanh hãm bộ phận quay > 100 oC | -Khi phanh làm việc, khe hở giữa má phanh và trục phanh quá nhỏ. - Phanh hãm và trục phanh không đồng tâm, bề mặt phanh không trơn tru. - Bị bó phanh( bộ phận nhả phanh không hoạt động) | - Điều chỉnh khe hở theo tiêu chuẩn - Điều chỉnh độ đồng tâm giữa phanh và trục phanh. |
| 3 | Khi phanh bàn quay vẫn không dừng | - Khe hở giữa phanh và trục phanh quá lớn, khi phanh hoạt động vẫn không tác dụng. -Má phanh bị mòn. - Trục phanh và má phanh bị dính dầu bôi trơn | - Điều chỉnh khe hở theo tiêu chuẩn của nhà thiết kế. -Thay phanh theo tiêu chuẩn của nhà thiết kế. - Tháo bộ phận phanh ra vệ sinh sạch dầu, lau khô, lắp vào như cũ |
| 4 | Tang cuốn cáp bị bó | - Hỏng tang cuốn cáp. - Dầu bôi trơn tang cuốn cáp không đảm bảo hoặc mỡ bơi trơn của cáp không đúng. | - Phục hồi tang lại, thay thế bộ phận hỏng. - Bôi trơn tang cuốn cáp và dây cáp. |
| 5 | Nhiệt độ hộp số lên > 70o C | - Dầu bôi trơn lẫn nước hoặc lẫn mạt kim loại. - Dầu bôi trơn không đủ và bị rò rỉ. - Các bu lông liên kết bị lỏng. | - Thay thế dầu bôi trơn theo đúng chủng loại. -Bổ xung thay dầu bôi trơn, khắc phục chỗ rò rỉ hao dầu. - Vặn chặt lại các bu lông liên kết. |
| 6 | Nhiệt độ hộp giảm tốc khi làm việc cao, có tiếng kêu lạ trong hộp giảm tốc | - Bánh răng số bị mòn hoặc vỡ. - Bánh răng mòn. - Dầu mỡ bôi trơn không đủ, quá nhiều. | - Phục hồi hộp giảm tốc, bánh răng theo tiêu chuẩn ban đầu. -Như trên. - Bổ xung dầu hoặc rút bớt dầu theo mức tiêu chuẩn. |
| 7 | Rò rỉ lọt dầu hộp số, bánh răng | - Khi tra dầu mỡ bôi trơn quá nhiều. - Nắp bịt bị mòn, hỏng hoặc chưa được vặn chặt. | - Dầu dư đổ ra nhưng thấp hơn mức cao nhất theo định mức. -Thay thế nắp đậy. |
| 8 | Chổi than của môtơ loé sáng, cháy và trượt trên vành đai | - Chổi than không tiếp đất. - Kẹp chổi than bị lỏng. - Bề mặt vành đai hoặc chổi than không được sạch - Áp lực kẹp chổi không đủ. - Chủng loại vành đai không đúng | - Lắp tiếp đất cho chổi than. -Nguyên nhân lắp đạt chổi có chính xác không. - Lau sạch bằng vải có thấm dầu. - Điều chỉnh áp lực từ 150 ~ 200 g/cm2 ở giá đỡ ngoài - Loại thích hợp sử dụng(như TS hoặc TS2) |
| 9 | Ảnh hưởng khi khởi động môtơ rất lớn | - Chập mạch ở rôto. | - Lắp điện trở ở ô vuông của rôto |
| 10 | Môtơ nóng lên. | - Vượt quá công suất. - Điện áp khi làm việc thấp. - Quá tải. | - Hoạt động đúng công suất, vận hành theo đúng quy trình. -Giảm tải xuống. - Như trên. |
| 11 | Nam châm đứng yên khi công tắc ở vị trí tắt. | - Điểm tiếp xúc bị cháy, dính. - Thiết bị bị kẹt, mắc. | - Lập tức tháo ra gọt giũa sau khi bị sự cố. -Tháo ra và sửa chữa. |
| 12 | Công tắc mạch khí tự động không thể ở vị trí mở. | - Xảy ra hỏng hóc bên trong kết cấu. - Bị ngắn mạch, chập mạch. | - Lắp đặt cân đối ô vuông loại trừ hỏng hóc. -Dựa trên sự chập mạch sảy ra mà sử chữa |
| 13 | Bộ điều chỉnh vẫn gài số khi môtơ không làm việc | - Không có khả năng giữ dao ở vị trí chuyển mạch. -Một pha bị đứt. - Mạch rôto bị đứt. | - Bấm nút ở bảng chỉ dẫn. -Tìm ra nơi bị đứt và nối lại. - Như trên |
| 14 | Giới hạn cần nhấc bị thấp so mức tối thiểu của tầm với cần trục, môtơ chạy liên tục. | - Giới hạn di chuyển của tầm với cẩu trục bị hỏng. | - Sửa chữa |
| 15 | Môtơ không thể sản xuất ra năng lượng và quay chậm | - Phanh không nhả ra hoàn toàn. - Một pha của môtơ có mạch bị đứt. - Điện áp thấp (< 300 V) | - Điều chỉnh lại phanh - Tìm nơi bị đứt và nối lại. - Cố gắng tăng điện áp hoặc giảm tải sử dụng. |

Ximang.vn