5.3.6. Kiểm tra

Bảng các hạng mục kiểm tra chính

| STT | Công việc phải thực hiện | Chu kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra chế tạo chung bằng mắt thường đối với chỗ vỡ, nứt và hư hỏng | Hàng tháng |  |
| 2 | Đai bánh răng và bộ bánh răng. Kiểm tra chế tạo bằng mắt thường điều kiện của cạnh răng và mẫu răng | Hàng tháng |  |
| 3 | Kiểm tra các điều kiện của bề mặt guốc trượt | Hàng tuần | Chỉ khi máy nghiền dừng |
| 4 | Kiểm tra độ bẩn của bộ lọc dầu | Hàng tuần | Nhìn trực tiếp |
| 5 | Kiểm tra cục bộ các thiết bị đo lường (Như nhiệt độ, áp lực dầu) | Hàng tuần |  |
| 6 | Kiểm tra độ làm kín chữ Y của vỏ guốc trượt | Hàng tuần |  |
| 7 | Kiểm tra cạn dầu của guốc trượt | Hàng tuần |  |
| 8 | Kiểm tra các đường ống dầu đối với những chỗ nứt | Hàng tuần |  |
| 9 | Kiểm tra mức dầu trong bồn chứa | Hàng tuần |  |
| 10 | Kiểm tra hệ thống làm mát | Thường xuyên |  |
| 11 | Kiểm tra hệ thống cấp dầu |  | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 12 | Kiểm tra bộ dẫn động chính đối với. + Độ ồn không bình thường + Nhiệt độ không cho phép + Độ nguy hiểm có thể xảy ra | Hàng tháng | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 13 | Kiểm tra khớp nối Kiểm tra chế tạo bằng mắt thường và kiểm tra độ mòn | Hàng năm | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 14 | Kiểm tra chức năng của cơ cấu dẫn động phụ | Thường xuyên |  |
| 15 | Kiểm tra tang phanh Kiểm tra độ mài mòn đối với lớp lót | Thường xuyên |  |
| 16 | Kiểm tra các bulông phía ngoài của máy nghiền và độ chặt của chúng | Hàng ngày |  |
| 17 | Kiểm tra các bulông phía trong của máy nghiền và độ chặt của chúng | Hàng tháng |  |
| 18 | Kiểm tra phớt làm kín | Hàng tuần | Chỉ khi máy nghiền dừng |
| 19 | Kiểm tra các tín hiệu | Hàng ngày |  |
| 20 | Kiểm tra những chi tiết chính của máy nghiền + Chấn động + Độ ồn không bình thường | Hàng tháng |  |
| 21 | Kiểm tra các tấm phía bên trong | 3 tháng / lần | Chỉ khi máy nghiền dừng |
| 22 | Kiểm tra tấm bảo vệ phía trong của máy nghiền | 3 tháng / lần |  |

9. 3 Bảo dưỡng.

Bảng Các hạng mục bảo dưỡng chính

| STT | Công việc phải thực hiện | Chu kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm sạch bộ lọc dầu và bộ đỡ | Như yêu cầu |  |
| 2 | Lấy mẫu dầu từ hệ thống cấp dầu và kiểm tra tính bôi trơn | ………...tuần | Nếu độ nhờn của dầu không tốt phải thay dầu |
| 3 | Căn chỉnh hoặc thay thế vành làm kín chữ Y của vỏ bọc | Như yêu cầu |  |
| 4 | Bảo dưỡng hệ thống cung cấp dầu |  | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 5 | Các khớp nối Kiểm tra các bộ khớp nối Nếu bị xoắndo dài quá thì thay bằng các bộ khớp nối. | ………...tuần | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 6 | Bảo dưỡng khớp nối | Hàng năm | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 7 | Bộ dẫn động Kiểm tra định vị các bulông Kiểm tra sự liên kết | Hàng năm |  |
| 8 | Kiểm tra tổng thể cho động cơ chính | Hàng năm | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 9 | Kiểm tra các tấm xả liệu của bộ cấp liệu | Như yêu cầu |  |
| 10 | Xiết chặt lại các bulông bị lỏng | Như yêu cầu |  |
| 11 | Làm sạch các tấm ghi | Như yêu cầu |  |
| 12 | Thay thế các tấm lót | Như yêu cầu |  |
| 13 | Thay phớt làm kín | Như yêu cầu |  |

5.3.7Khắc phục sự cố.

Chức năng quan trọng nhất là các hệ thống cung cấp dầu, lắp ráp guốc trượt ổ đỡ và bộ dẫn động, bộ kiểm tra trong khi vận hành thiết bị.

Bất cứ sự cố chức năng nào kéo dài cũng phải hành động nhanh như báo động/ hoặc dừng máy nghiền.

Bảng Các chi tiết chính cần khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống cấp dầu không khởi động được. Dấu hiệu. Báo mức sai. | Dầu không đủ để cấp | Tiếp thêm dầu |
| Động cơ chính không thể chạy được bởi một công tắc. Dấu hiệu. Giám sát lưu lượng và báo mức của áp suất. | Dò rỉ trong hệ thống ống | Sửa chữa chỗ bị dò rỉ. Nếu cần thiết bỏ đi thay mới. |
|  | Lỗi của bơm | Thay bơm |
| Đệm làm kín bị rách. | Đệm làm kín bị mòn, cũ. | Kiểm tra ở vị trí hình chữ Y, điều chỉnh, nếu cần thiết thì thay. |
| Thường xuyên làm bẩn lọc dầu. Dấu hiệu. Báo mức áp suất chênh lệch sai. | Độ nhớt của dầu không đảm bảo. | Thay dầu. |
| Động cơ chính bị lỗi trong khi vận hành. Dấu hiệu. Giám sát lưu lượng. | Dò rỉ trong hệ thống ống | Sửa chữa chỗ bị dò rỉ. Nếu cần thiết bỏ đi thay mới. |
|  | Lỗi của bơm | Thay bơm |
| Dấu hiệu. Giám sát nhiệt độ gối đỡ. | Nhiệt độ gối đỡ quá cao. | Kiểm tra xem dầu đã đến vị trí bôi trơn chưa. Kiểm tra trong quá trình chạy. Kiểm tra nguồn nước làm mát. |
|  | Không đủ dầu trong thùng chứa. | Tiếp thêm dầu và kiểm tra lại hệ thống đường ống có bị dò rỉ không |
| Dấu hiệu. Báo mức sai. | Không đủ dầu trong thùng chứa. | Tiếp thêm dầu và kiểm tra lại hệ thống đường ống có bị dò rỉ không. |
| Nhiệt độ dầu quá cao. | Không đủ nước làm mát. | Kiểm tra nguồn nước làm mát và điều chỉnh ổn định. |
| Tiếng kêu không bình thường từ hệ thống truyền động. | Hỏng hóc từ ổ chống ma sát của khối bánh răng chính. | Đo độ rung của khối truyền động, thay vòng bi. |
|  | Hỏng hóc từ các bước răng. nguyên nhân do tác động bên ngoài hoặc bảo dưỡng không tốt. | Yêu cầu CHMC xem xét. |
| Tiếng kêu từ máy nghiền không bình thường. | Độ ẩm của liệu quá cao. |  |
| Hiệu suất đạt ở mức thấp (Đầu ra giảm dần). | Thiếu bi nghiền. | Thêm bi nghiền. |
|  | Khe của những miếng nẹp bị kẹt. | Làm sạch khe hở. |
|  | Hệ thống phân ly làm việc không bình thường. | Điều chỉnh. |
|  | Đường khí đưa vào kém. | Điều chỉnh. |

Nếu xảy ra các lỗi nặng mà không nêu ở trên, những thông tin liên quan về nguyên nhân và cách khắc phục của lỗi sẽ được bổ xung thêm tài liệu từ nhà cung cấp.

5.3.8. Sửa chữa

Trước khi thực hiện một số công việc sửa chữa phải ngắt tất cả các thiết bị điện.

Đảm bảo vệ sinh trong thời gian sửa chữa với mục đích giữ sạch cho bệ đỡ, hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn hoặc các phần nhạy cảm khác của máy phải giữ cho sạch tránh để bụi bẩn bám vào.

Không nên di chuyển hoặc mở những cánh hoặc thiết bị bảo vệ trước khi máy hoạt động hoặc chuẩn bị dừng.

Khi di chuyển bộ phận của hệ thống cấp dầu, thường không đảm bảo và là nguyên nhân gây tổn hao dầu. Để tránh việc tổn hao dầu, phải chú ý khoá các van trước và sau khi sửa chữa xong mới mở ra.

Trước khi kiểm tra hệ thống đường ống do sự giảm áp suất không khí và cách chế tạo không đảm bảo của hệ thống cấp dầu thì các khoá van phải đóng và chắc chắn không có sự mở van trở lại tại thời điểm đó.

Cảnh báo.

Nếu thấy cần thiết thì phải che chắn cho máy móc từ đó làm giảm tiếng ồn vượt quá mức cho phép 90 dB(a).

Khoang máy nghiền nóng, đây là nơi nguy hiểm đối với người. Khi tới gần khoang máy nghiền cần phải đợi đến khi máy nghiền đã được làm mát xong.

Các cánh cửa có thể mở một cách bất ngờ, chúng có thể gây va đập. Phải đảm bảo cửa đã mở không tự nhiên đóng mạnh trở lại.

- Các công việc cần sửa chữa.

+ Khối truyền động chính.

+ Hệ thống cấp dầu.

+ Các khớp nối.

+ Khối truyền động phụ.

+ Guốc hãm.

- Thường xuyên tìm hiểu hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

5.3.9. Đổ dầu.

Đối với việc bôi trơn các ổ đỡ guốc trượt mà sử dụng dầu bôi trơn có độ nhớt vượt quá 45 cst, tại nhiệt độ của dầu đo trên vành trượt với việc máy nghiền hoạt động liên tục.

Các loại dầu có thể sử dụng trong các giới hạn nhiệt độ khác nhau được chỉ ra trong Bảng 4.

Bảng lựa chọn loại dầu.

| Nhiệt độ làm việc của dầu (0C) | Chất lượng dầu | Nhiệt độ cảnh báo (0C) | Nhiệt độ tắt động cơ chính (0C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 ~ 65 | ISOVG320 | 65 | 70 |
| 65 ~ 85 | ISOVG460 | 85 | 90 |
| 85 ~ 95 | ISOVG680 | 95 | 100 |

Nhiệt độ làm việc của dầu phải được đo ở trên vành trượt. Các bộ cảm biến nhiệt giám sát nhiệt độ dầu và phải phát ra một tín hiệu báo động và dừng máy nghiền nếu nhiệt độ làm việc của dầu vượt quá các nhiệt độ max ở trên 5 0C.

Đối với việc lựa chọn loại dầu, ước tính nhiệt độ làm việc của dầu phụ thuộc vào nhiệt độ xung quanh, dòng và nhiệt độ của nước làm mát và nhiệt độ của nguyên liệu.

Thông thường chất bôi trơn ISOVG460 là thích hợp. Nếu nhiệt độ vận hành vượt quá mức mong muốn, có nghĩa là nhiệt độ làm việc không nằm trong giới hạn 65 ~ 85 0C, thì phải tìm ra nguyên do gây ra hiện tượng này.

Kiểm tra xem lượng và nhiệt độ của nước làm mát đạt yêu cầu hoặc có sai lệch hay không. Trong trường hợp có sai lệch, các thông số  làm việc có thể được khắc phục nhằm mục đích  làm giảm nhiệt độ làm việc  tới mức cho phép.

Kiểm tra sự tiếp xúc bên trong các ổ đỡ có đạt yêu cầu, đồng thời kiểm tra xem bất kỳ các tình trạng cơ khí khác có là nguyên nhân gây ra nhiệt độ dầu cao hay không.

Nếu các điều kiện hoạt động không thể cải thiện và các chức năng cơ khí vẫn hoạt động tốt, thì nên thay loại dầu bôi trơn khác như ở bảng trên.

Trước khi đổ dầu, công việc kiểm tra là cần thiết để đảm bảo rằng phần đế của ổ đỡ, mâm dầu và các phần còn lại là sạch tuyệt đối.

Khởi động bơm hồi lưu dầu và kiểm tra xem các mâm dầu đã được đổ đầy để bôi trơn cho vành trượt chưa.

5.3.10.Nạp bi nghiền.

Bảng 5. Thành phần và khối lượng của bi nghiền

| Đường kính bi (mm) | Khoang (I) (kg) | Khoang (II) (kg) |
| --- | --- | --- |
| 90 | 23800 |  |
| 80 | 27400 |  |
| 70 | 19100 |  |
| 60 | 17900 |  |
| 50 | 6000 | 20500 |
| 40 |  | 32100 |
| 30 |  | 33200 |
| Tổng | 94200 | 85800 |
| Tổng (1)+(2) | 180000 (kg) |

Thành phần các loại bi nghiền trong khoang nghiền ở trên đây là hướng dẫn duy nhất. Việc điều chỉnh các thành phần và khối lượng ở đây đã được xác định trong khoảng thời gian chạy thử và sau khi kết thúc quá trình chạy thử của máy nghiền tổng hợp lại biết được thành phần và khối lượng nạp vào máy nghiền.

Chú ý: Với mục đích tránh hỏng hóc của các tấm lót và bi nghiền, cần thiết phải theo dõi, quan sát trong quá trình hoạt động.

Ban đầu khi khởi động máy nghiền, bi nghiền đã được nạp vào trong khoang và đảm bảo thành phần vật liệu trong khoang theo yêu cầu. Thành phần của vật liệu có khối lượng khoảng 1/4 của bi nghiền.

- Tái nạp lượng bi đạn.

Lượng bi cần thiết phải bù vào thì sản lượng tiêu thụ của máy nghiền được tính toán trong khoảng thời gian 4 giờ trên cơ sở của việc đếm các chỉ số và sản lương tiêu thụ thời gian đầu được xác định.

Từ sự khác biệt giữa khối lượng bi nạp ban đầu và lượng bi hiện tại đưa ra kết quả của lượng bi cần  thiết phải bù vào.

Trên tấm kim loại đặc biệt, hệ thống thiết bị và phần lớn của trọng lượng thân máy nghiền được tóm tắt sơ lược. nếu chỉ có bi lớn được thêm vào thì mức độ chỉ đưa đến quá trình nghiền thô. Biện pháp thường sử dụng là theo lượng bi nạp lần ban đầu, bi nghiền thêm vào có cả kích thước vừa và lớn.

Bảng  Hệ thống và phần lớn trọng lượng của bi đạn trong máy nghiền.

| Đường kính bi (mm) | Khối lượng gần đúng(kg) | Trọng lượng gần đúng (t/m3) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 4. 110 | 4. 200 |
| 90 | 3. 000 | 4. 300 |
| 80 | 2. 100 | 4. 400 |
| 70 | 1. 410 | 4. 490 |
| 60 | 0. 888 | 4. 560 |
| 50 | 0. 514 | 4. 600 |
| 40 | 0. 263 | 4. 740 |
| 30 | 0. 111 | 4. 900 |
| 25 | 0. 0642 | 4. 950 |
| 22 | 0. 0438 | 5. 000 |
| 20 | 0. 0328 | 5. 05 |
| 17 | 0. 0202 | 5. 15 |

-  Nạp bi nghiền.

| Đường kính bi (mm) | Khoang 1 (tấn) | Khoang 2 (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 90 | 10 |  |
| 80 | 24 |  |
| 70 | 24 |  |
| 60 | 12 |  |
| 50 |  | 9. 5 |
| 40 |  | 9. 5 |
| 30 |  | 12 |
| 20 |  | 15 |
| 20 |  | 34 |
| 17 |  | 30 |
|  | 70 | 110 |
| Tổng | 180 |
| 6. HỒ SƠ. |
| TT | Tên hồ sơ | BM | Nơi lưu trữ | Thời gian lưu | Phương pháp lưu |
| 1 2 3 | Lý lịch máy Biên bản kiểm tra- máy thiết bị Sổ giao ca vận hành | PXLN – BM- 01 PXLN – BM- 02 PXLN –BM - 03 | PXLN PXLN PXLN | Theo máy 3 năm 3 năm | Ngăn hồ sơ Ngăn hồ sơ Ngăn hồ sơ |

7. PHỤ LỤC .

7.1. Lý lịch máy .                                            PXLN -  BM - 01.

7.2. Biên bản kiểm tra- máy thiết bị             PXLN -  BM - 02.

7.3. Sổ giao ca vận hành .                            PXLN -  BM - 03.

Tất cả các loại sổ trên được quản lý và lưu giữ tại văn phòng quản lý PXLN.

# MẪU BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| STT | Ngày sửa | Lần sửa | Trang sửa | Nội dung sửa đổi | ký duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |